### SIEMENS SPC

#### Gebruikershandleiding

#### LCD Bediening

Inhoudsopgave

1 Beveiliging		3

2 Richtlijnen en normen		5

3 Inleiding		6

4 Login		11

5 Appendix		20

Beveiliging

Doelgroep

De instructies in dit document zijn bestemd voor de volgende doelgroep:

| Doelgroep | Kwalificatie | Activiteit | Staat van het product |
| --- | --- | --- | --- |
| Eindgebruiker | Instructie door technische specialisten is noodzakelijk. | Voert alleen de procedures voor een juiste bediening van het product uit. | Het product is geïnstalleerd en geconfigureerd. |

Algemene veiligheidsinstructies

Algemene informatie

	Bewaar dit document ter referentie.

	Geef dit document altijd mee met het product.

	Neem tevens eventuele aanvullende landspecifieke, lokale veiligheidsnormen of -voorschriften met betrekking tot projectplanning, bediening en verwerking van het product in acht.

Aansprakelijkheidsclaim

	Voer aan de apparatuur geen wijzigingen of aanpassingen uit die niet expliciet worden aangegeven in deze handleiding of zijn goedgekeurd door de fabrikant.

Functie

Gevaarlijke situatie na vals alarm

	Zorg dat alle betrokken partijen en autoriteiten die assistentie verlenen, zijn ingelicht voordat u het systeem test.

	Informeer altijd alle aanwezigen voordat u alarmapparatuur test om paniek te voorkomen.

Service en onderhoud

Gevaar van elektrische schok tijdens onderhoud

	Onderhoud dient uitsluitend te worden verricht door gekwalificeerde technici.

Gevaar van elektrische schok tijdens reiniging van het apparaat

	Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen die alcohol, spiritus of ammoniak bevatten.

Betekenis van de waarschuwingen

| Signaalwoord | Soort risico |
| --- | --- |
| GEVAAR | Levensgevaar of gevaar voor ernstig persoonlijk letsel. |
| WAARSCHUWING | Mogelijk levensgevaar of gevaar voor ernstig persoonlijk letsel. |
| OPGELET | Gevaar voor licht lichamelijk letsel of schade aan eigendommen |
| BELANGRIJK | Gevaar voor storingen |

Betekenis van gevarensymbolen

|  |  | WARNING |
| --- | --- | --- |
|  | Waarschuwing voor gevaarlijk gebied |

|  |  | WARNING |
| --- | --- | --- |
|  | Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning |

Richtlijnen en normen

EU-richtlijnen

Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijnen 2004/108/EG 'Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit', 2006/95/EG 'Laagspanningsrichtlijn', en 1999/5/EG R&TTE-richtlijn voor telecommunicatieapparatuur. De EU-verklaring van overeenstemming is door de verantwoordelijke instanties op te vragen bij:

Siemens AB
Building Technologies Division
International Headquarters
Fire Safety & Security Products
Postal Address
P.O. Box 1275
SE-171 24 Solna, Zweden

Europese richtlijn 2004/108/EC 'Elektromagnetische compatibiliteit'

Tests volgens de onderstaande normen hebben aangetoond dat het product voldoet aan Europese Richtlijn 2004/108/EC:

| emc-emissie | EN 55022 Klasse B |
| --- | --- |
| emc-immuniteit | EN 50130-4 |

Europese richtlijn 2006/95/EG 'Laagspanningsrichtlijn'

Tests volgens de onderstaande norm hebben aangetoond dat het product voldoet aan Europese Richtlijn 2006/95/EC:

| Veiligheid | EN 60950-1 |
| --- | --- |

Beveiligingsnormen

De SPCK420.100 en SPCK421.100 zijn goedgekeurd volgens de volgende normen:

| Product | Norm |
| --- | --- |
| SPCK420.100 | EN50131-3:2009, Grade 3, Klasse II, Type B |
| SPCK421.100 |  |

Inleiding

Het LCD-keypad is een aan de wand gemonteerde interface waarmee de volgende functies kunnen worden uitgevoerd:

	Engineers kunnen het systeem programmeren met de menu's van de programmeermodus Engineer (beveiligd met wachtwoord) en het systeem in- en uitschakelen. Een gebruiker kan de dagelijkse bediening van het systeem verzorgen.

	Gebruikers kunnen de menu's voor Gebruikersprogrammering (beveiligd met wachtwoord) openen en bedieningsprocedures (in-/uitschakelen) uitvoeren op het systeem. (Zie de gebruikershandleiding van de SPCK420/421 voor meer informatie over gebruikersprogrammering.)

Het LCD-keypad is voorzien van een geïntegreerde sabotageschakelaar aan de voorzijde en heeft een display met 2 regels van 16 tekens. Het keypad heeft een gebruikersvriendelijke navigatietoets waarmee u programmeeropties snel vindt, en 2 contextgevoelige softwaretoetsen (links en rechts) voor het selecteren van de gewenste menuoptie of programmeerinstelling. 3 LED's op het keypad geven informatie over de AC-voeding, systeemwaarschuwingen en communicatiestatus.

Het LCD-keypad kan worden geleverd met ingebouwde Portable ACE (PACE) proximity-lezer (zie pagina [➙ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]).

| 1 | Lcd-display | Op de display van het keypad (2 regels van 16 tekens) worden alle waarschuwingen en meldingen getoond. Daarnaast is de display een visuele interface voor de programmering van het systeem (programmeren alleen in engineermodus). U kunt het contrast aanpassen en instellen onder welke omstandigheden de achtergrondverlichting wordt ingeschakeld. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Alfanumerieke toetsen | Met de alfanumerieke toetsen kunnen tijdens de programmering tekstgegevens en numerieke gegevens worden ingevoerd. U voert alfabetische tekens in door meerdere keren op een toets te drukken. U schakelt tussen hoofdletters en kleine letters met de hekjetoets (#). U voert een cijfer in door de desbetreffende toets 2 seconden ingedrukt te houden. |
| 3 | Druktabs | De druktabs geven toegang tot de montageklemmen aan de achterzijde van het keypad. Gebruikers kunnen deze klemmen loshalen van de voorzijde door een schroevendraaier van 5mm in de uitsparingen te steken en voorzichtig te duwen. |
| 4 | Borgschroef achterzijde | Met deze schroef worden de voor- en achterzijde vastgezet op het keypad. Deze schroef moet verwijderd worden om het keypad te openen. |
| 5 | LED-statusindicatoren | De LED-statusindicatoren geven informatie over de status van het systeem. Zie voor een beschrijving de tabel hieronder. |
| 6 | Softwaretoetsen | De softwaretoetsen links en rechts zijn contextgevoelige toetsen voor het navigeren door menu's/programmeeropties. |
| 7 | Gebied proximity-lezer | Als het keypad is uitgerust met een proximity-lezer (zie page [➙ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]), moeten gebruikers de Portable ACE Fob 1 cm van dit gebied houden om het systeem in of uit te schakelen. |
| 8 | Multifunctionele navigatietoets | De multifunctionele navigatietoets biedt in combinatie met de display een interface voor de programmering van het systeem. |

| LED | Status |
| --- | --- |
| Wisselstroom (Groen) |  | Geeft aan of netvoeding aanwezig is KNIPPEREN: stroomstoring gedetecteerd BRANDT: wisselstroom OK |
| Systeemwaarschuwing (geel) |  | Geeft een systeemwaarschuwing aan KNIPPEREN: Systeemwaarschuwing gedetecteerd; op de display worden locatie en soort waarschuwing getoond. Als het systeem is INGESCHAKELD, worden systeemwaarschuwingen NIET aangegeven. UIT: Geen waarschuwing gedetecteerd. Als een keypad is toegewezen aan meer dan één gebied, geeft de LED geen waarschuwingsconditie aan als een van deze gebieden is ingeschakeld |
| X-BUS Status (rood) |  | Geeft de status van de X-BUS-communicatie aan in de programmeermodus Engineer volledig Knippert langzaam: (ongeveer om de 1,5 seconde) geeft aan dat de communicatiestatus OK is. Knippert snel: (ongeveer om de 0,25 seconde) het keypad is de laatste expander op de X-BUS Als het keypad voor de eerste keer wordt geïnstalleerd en het wordt voorzien van stroom voordat verbinding is gemaakt met de X-BUS-interface van de controller, blijft de LED in de status AAN |

Interface van LCD-keypad gebruiken

Display van keypad

| 1 | SOFTWARETOETS RECHTS | Met deze toets selecteert u de optie die rechts op de onderste regel van de display wordt weergegeven. Mogelijke waarden zijn: → SELECTEER om de optie te selecteren die wordt weergegeven op de bovenste regel → INVOEREN om de gegevens in te voeren die worden weergegeven op de bovenste regel → VOLGENDE om de waarschuwing te tonen die komt na de waarschuwing die wordt weergegeven op de bovenste regel → WISSEN om de waarschuwing te wissen die wordt weergegeven op de bovenste regel → OPSLAAN om een instelling op te slaan |
| --- | --- | --- |
| 2 | OK | De knop OK fungeert als de toets SELECTEER voor de menuoptie die wordt weergegeven op de bovenste regel en als toets OK/OPSLAAN voor de gegevens die worden weergegeven op de bovenste regel. |
| 3 |  | In de programmeermodus navigeert u met de pijltoets rechts op dezelfde manier door menu's als met de optie SELECTEER (softwaretoets rechts). In de modus voor gegevensinvoer verplaatst u met deze toets de cursor een positie naar rechts. |
| 4 |  | In de programmeermodus gaat u met de pijltoets omlaag naar de volgende programmeeroptie op hetzelfde menuniveau. Door deze toets ingedrukt te houden, bladert u door alle programmeeropties die beschikbaar zijn op het huidige menuniveau. In de alfanumerieke modus wijzigt u met deze toets een hoofdletter in een kleine letter. Als waarschuwingen worden weergegeven, gaat u met de pijltoets naar de volgende waarschuwing in volgorde van prioriteit. (Zie de paragraaf over Prioriteit van meldingen) |
| 5 |  | In de programmeermodus gaat u met de pijltoets links naar het vorige menuniveau. U verlaat de programmeermodus door in het hoogste menuniveau op deze toets te drukken. In de modus voor gegevensinvoer verplaatst u met deze toets de cursor een positie naar links. |
| 6 |  | In de programmeermodus gaat u met de pijltoets omhoog naar een vorige programmeeroptie op hetzelfde menuniveau. Door deze toets ingedrukt te houden, bladert u door alle programmeeropties die beschikbaar zijn op het huidige menuniveau. In de alfanumerieke modus wijzigt u met deze toets een kleine letter in een hoofdletter. |
| 7 | SOFTWARETOETS LINKS | Met deze toets selecteert u de optie die links op de onderste regel van de display wordt weergegeven. Mogelijke waarden zijn: → EXIT: programmeermodus verlaten → TERUG: terug naar het vorige menu |
| 8 | ONDERSTE REGEL VAN DISPLAY | Bij inactiviteit is deze regel leeg. In de programmeermodus worden op deze regel de beschikbare opties weergegeven. Deze opties worden weergegeven boven de softwaretoetsen links en rechts en kunnen met de softwaretoetsen worden geselecteerd. |
| 9 | BOVENSTE REGEL VAN DISPLAY | Bij inactiviteit worden de datum en tijd weergegeven. In de programmeermodus wordt op deze regel het volgende weergegeven: → De te selecteren programmeerfunctie → De huidige instelling van de geselecteerde functie → De aard van de huidige waarschuwing tijdens een waarschuwingsconditie. (Zie Prioriteit van meldingen hieronder) |

Prioriteit van meldingen

Berichten en waarschuwingen bij problemen worden in de volgende volgorde weergegeven op het keypad:

	Zone

–	Alarmen

–	Sabotage

–	Probleem

	Gebiedswaarschuwingen

–	Kan niet inschakelen

–	Inlooptijd uit

–	Sabotage code

	Systeemwaarschuwingen

–	Netspanning

–	Batterij

–	PSU fout

–	Aux fout

–	Zekering buitensirene

–	Zekering binnensirene

–	Sirene sabotage

–	Sabotage behuizing

–	Aux. sabotage 1

–	Aux. sabotage 2

–	Storing draadloos

–	Modem 1 fout

–	Modem 1 lijn

–	Modem 2 fout

–	Modem 2 lijn

–	Kan niet communiceren

–	Gebruikerspaniek

–	XBus kabelfout

–	XBus communicatiefout

–	XBus netfout

–	XBus accufout

–	XBus voedingsfout

–	XBus zekeringfout

–	XBus sabotagefout

–	XBus antennefout

–	XBus storing draadloos

–	XBus paniek

–	XBus brand

–	XBus medisch

–	XBus voeding koppeling

–	XBUS uitgang sabotage

–	XBUS lage spanning

–	Engineer herstel vereist

–	Automatisch inschakelen

	Systeeminformatie

–	Zones in duurtest

–	Open zones

–	Gebiedstoestand

–	Batterij laag (sensor)

–	Sensor vermist

–	WPA batterij laag

–	WPA vermist

–	WPA test te laat

–	Camera offline

–	Fob batterij laag

–	Xbus overspanning

–	Naam installateur

–	Telefoonnummer installateur

–	Engineer aan

–	Leverancier aan

–	Opnieuw opstarten

–	Hardwarefout

–	Aux overstroom

–	Lage batterij

–	Ethernet link

–	Systeemnaam

LOGIN

De optie INSCHAKELEN biedt de volgende functionaliteit:

	Volledige beveiliging van een gebouw (door openen van alarmzones wordt alarm geactiveerd)

	Bij het openen van inloop-/uitloopzones wordt de inlooptimer gestart.

Als het alarm niet wordt uitgeschakeld voordat de inlooptimer afloopt, wordt het alarm geactiveerd.

U selecteert de optie INSCHAKELEN als volgt:

1.	Blader naar INSCHAKELEN.

2.	Druk op SELECTEER.

	Op de tweede regel wordt de uitlooptijd weergegeven en de zoemer klinkt om aan te geven dat de gebruiker het gebouw moet verlaten.

	Wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt op de onderste regel van de display gedurende circa 10 seconden INGESCHAKELD weergegeven.

|  | Het systeem kan niet worden ingeschakeld als er een open- of foutconditie wordt gedetecteerd in een alarmzone wanneer de optie INSCHAKELEN of DEELSCHAKELING A/B wordt geselecteerd. Op het bediendeel worden nummer en beschrijving van de zone weergegeven. U kunt het systeem pas inschakelen nadat u de zone hebt gesloten of de fout hebt verholpen. Kies daarna nogmaals de optie INSCHAKELEN of DEELSCHAKELING A/B. |
| --- | --- |

|  | Overbrugde zones of zones in duurtest worden weergegeven bij inschakeling van het systeem. Selecteer de optie Overbrugd of Duurtest en blader met de pijltoetsen omhoog/omlaag door de lijst met zones. |
| --- | --- |

|  | NOTICE |
| --- | --- |
|  | Het systeem kan niet worden INGESTELD als er een sabotage actief is De volgende Storingen maken het instellen van het systeem eveneens onmogelijk: - Zekering buitensirene - Zekering binnensirene - Sirene sabotage Voor een systeem van klasse 3, is een engineercode vereist om de preventie voor het instellen op te heffen. Als de instelling werd verhinderd aan het einde van de Verlengde Uitloopperiode, wordt dit door een hoorbare waarschuwing op het keypad aangeduid. Er verschijnt ook een bericht op het keypad. |

DEELSCHAKELING

De optie DEELSCHAKELING biedt de volgende functionaliteit:

	Perimeterbeveiliging voor een gebouw terwijl vrije beweging door de uitloop- en inloopgebieden is toegestaan

	Uitsluiting van zones met de instelling UITSLUITEN A/B van beveiliging

	Directe activering van alarm bij selectie van de modus; standaard zijn er geen uitlooptijden ingesteld in DEELSCHAKELING A/B.

U selecteert DEELSCHAKELING A/B als volgt:

1.	Blader naar DEELSCHAKELING A of DEELSCHAKELING B.

2.	Druk op SELECTEER.

	Op de onderste regel van de display wordt gedurende circa 10 seconden DEELSCHAKELING A/B INGESCHAKELD weergegeven.

|  | Het systeem kan niet worden ingeschakeld als er een open- of foutconditie wordt gedetecteerd in een alarmzone wanneer de optie INSCHAKELEN of DEELSCHAKELING A/B wordt geselecteerd. Op het bediendeel worden nummer en beschrijving van de zone weergegeven. U kunt het systeem pas inschakelen nadat u de zone hebt gesloten of de fout hebt verholpen. Kies daarna nogmaals de optie INSCHAKELEN of DEELSCHAKELING A/B. |
| --- | --- |

|  | Overbrugde zones of zones in duurtest worden weergegeven bij inschakeling van het systeem. Selecteer de optie Overbrugd of Duurtest en blader met de pijltoetsen omhoog/omlaag door de lijst met zones. |
| --- | --- |

|  | NOTICE |
| --- | --- |
|  | Het systeem kan niet worden INGESTELD als er een sabotage actief is De volgende Storingen maken het instellen van het systeem eveneens onmogelijk: - Zekering buitensirene - Zekering binnensirene - Sirene sabotage Voor een systeem van klasse 3, is een engineercode vereist om de preventie voor het instellen op te heffen. Als de instelling werd verhinderd aan het einde van de Verlengde Uitloopperiode, wordt dit door een hoorbare waarschuwing op het keypad aangeduid. Er verschijnt ook een bericht op het keypad. |

GEFORC. INSCHAK.

Inschakeling van het systeem kan worden geforceerd, hoewel er nog een alarmzone open is.

Met de optie Geforceerd inschakelen worden deze zones uitgesteld en het systeem op de normale manier ingeschakeld.

U schakelt het systeem als volgt geforceerd in:

1.	Blader naar INSCHAKELEN of DEELSCHAKELING A/B.

2.	Druk op SELECTEER.

	Op de eerste regel van de display worden de open zones aangegeven.

3.	Selecteer FORCEER met de functietoets rechts.

4.	Selecteer GEFORC. INSCHAK.

	Het systeem wordt ingesteld.

Waarschuwingen bekijken en wissen

Waarschuwingscondities op het SPC-systeem worden op het bediendeel aangegeven door een knipperende gele waarschuwings-LED en door de zoemer.

Met de optie FOUTEN ZIEN op het bediendeel worden de locatie en aard van de waarschuwingsconditie weergegeven.

Of een gebruiker waarschuwingen kan wissen, is afhankelijk van de beveiligingsklasse van het systeem (conform de normen). Een waarschuwingsconditie kan pas worden gewist nadat de fout of zone die de waarschuwing heeft veroorzaakt, fysiek is teruggezet in de normale toestand. Een open zone moet bijvoorbeeld worden gesloten en een verbroken verbinding met de X-BUS moet worden hersteld. De optie WAARSCH. WISSEN wordt pas actief in het SPC-systeem als is gedetecteerd dat de fout is hersteld.

Het is mogelijk dat een gebruiker de functie WAARSCH. WISSEN niet kan gebruiken als de engineer hem of haar geen bevoegdheid heeft toegekend voor de functie Herstellen. Gebruikers die een waarschuwing niet kunnen wissen, ontvangen foutmeldingen op het bediendeel totdat de zone of foutconditie is uitgesteld of overbrugd.

|  | Een waarschuwingsconditie wordt alleen op het bediendeel weergegeven wanneer het systeem uitgeschakeld is. Als het systeem is ingeschakeld wanneer een waarschuwingsconditie optreedt, wordt op het bediendeel de waarschuwingsconditie niet aangegeven. Dit gebeurt pas als het systeem wordt uitgeschakeld. |
| --- | --- |

Een waarschuwingsconditie TONEN die is veroorzaakt door het openen van een zone:

1.	Voer een geldige gebruikerscode in op het bediendeel.

2.	Selecteer de optie FOUTEN ZIEN.

3.	Blader door de waarschuwingen.

4.	Druk op (*) om de alarmconditie voor een gebied weer te geven.

	Op het bediendeel worden de zone en het waarschuwingstype weergegeven in de notatie 'Zone 1 <XX>', waarbij XX staat voor het waarschuwingstype:
A - Alarm
T - Sabotage
TR - Probleem
M - Gemaskeerd
PA - Post alarm

5.	Verlaat het systeem.

Een waarschuwingsconditie WISSEN die is veroorzaakt door het openen van een zone:

1.	Herstel de normale toestand voor de alarmsensor door de deur of het venster te sluiten of

2.	Voer een geldige gebruikerscode in en selecteer de optie WAARSCH. WISSEN.

3.	Druk op de rechtermenutoets om de waarschuwing te wissen.

	De melding ALLE WAARSCHUWINGEN GEWIST wordt weergegeven.

	De waarschuwings-LED knippert.

Voor waarschuwingscondities van het type systeem- of communicatiefout (stroomstoring of verbinding met X-BUS verbroken):

1.	Lokaliseer de bron van de waarschuwingsconditie.

2.	Controleer of alle snoeren en kabels goed zijn aangesloten.

Voor een sabotagewaarschuwing:

1.	Zorg dat panelen van alle behuizingen en apparaten goed zijn gesloten.

|  | Als de fysieke fout niet kan worden teruggezet naar de normale toestand, neemt u contact op met de installatie-engineer. |
| --- | --- |

2.	Het alarmsysteem blijft functioneren als de foutconditie wordt uitgesteld of overbrugd.

|  | NOTICE |
| --- | --- |
|  | Het bericht 'Waarschuwingen wissen' verschijnt niet als een duress-code wordt ingevoerd op het bediendeel. Dit wordt pas weergegeven nadat de duress is gewist. |

CODE HERSTELD

Met de functie wordt ingesteld dat de gebruiker waarschuwingscondities kan herstellen die normaliter alleen de installatie-engineer kan herstellen. Deze bevoegdheid moet echter worden beveiligd met een code.

U voert als volgt een beveiligd herstel van het systeem uit:

	De beveiligingsklasse van het systeem moet zijn ingesteld op Klasse 3 of Onbeperkt.

	Zog dat de zone of fout die de alarmconditie heeft veroorzaakt, fysiek is teruggezet naar de normale toestand.

	Neem contact op met de installateur voordat u de modus Gebruikersprogrammering activeert en de functie Beveiligd herstel selecteert. Als het goed is, worden de contactgegevens van de installateur aangegeven op het uitklaplabel onder het bediendeel.

1.	Druk SELECTEER bij de optie Beveiligd herstel.

	Op de bovenste regel wordt een resetcode van 6 cijfers weergegeven.

2.	Geef de code van 6 cijfers door aan de installateur.

3.	U ontvangt een nieuwe gegenereerde code van de installateur.

4.	Voer de nieuwe code in bij de prompt AUTH.CODE.

5.	Druk op SELECTEER.

	De melding SYSTEEM HERSTELD wordt weergegeven op de bovenste regel van de display.

Gebruikersmenu's

1.	Voer een geldige gebruikers-PIN in.

2.	Blader naar MENU'S en druk op SELECTEER.

3.	U selecteert een programmeeroptie met de pijltoetsen omhoog/omlaag of u voert het cijfer in dat wordt aangegeven in de tabel hieronder.

| SYSTEEM STATUS | Gebruikers toestaan de status te bekijken van de volgende elementen:  OPEN ZONES  WAARSCHUWINGEN  IN DUURTEST  OVERBRUGGINGEN  BATTERIJ  AUX |
| --- | --- |
| UITSTELLEN | Gebruikers toestaan een zone uit te stellen. |
| OVERBRUGGEN | Gebruikers toestaan een zone te overbruggen. |
| INST. DATUM/TIJD | Gebruikers toestaan de tijd en datum in te stellen. |
| TEST | Gebruikers toestaan een SIRENE TEST, LOOPTEST, WPA TEST uit te voeren of AUDIO OPTIES te wijzigen. |
| GEBEURT.LOGBOEK | Gebruikers toestaan een logboek van de meest recente gebeurtenissen op het systeem weer te geven. |
| TOEGANGSLOGBOEK | Gebruikers toestaan een logboek van de meest recente toegang tot het systeem weer te geven. |
| ALARM GEHEUGEN | Gebruikers toestaan een logboek weer te geven van de meest recente waarschuwingen die zijn gegenereerd door gebieden die zijn geconfigureerd in het systeem. |
| DEURBEL | Gebruiker toestaan de belfunctie in of uit te schakelen voor alle zones waarvoor de bel is geprogrammeerd als hoorbare waarschuwingsfunctie. |
| GEBRUIKERS | Gebruiker met voldoende gebruikersrechten toestaan gebruikers toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. |
| GEBRUIKERPROFIELEN | Gebruiker met voldoende gebruikersrechten toestaan gebruikerprofielen toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. |
| SMS | Gebruiker toestaan SMS-services voor het versturen van korte tekstberichten naar mobiele toestellen over de PSTN-lijn toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. SMS-ID's worden geconfigureerd met een mobiel telefoonnummer, pincode en verschillende SMS-besturingen die gebruikers op afstand kunnen uitvoeren, en verschillende SMS-gebeurtenissen die gebruikers kunnen ontvangen. Een SMS-ID wordt toegewezen aan een gebruiker. |
| VERANDER CODE | Gebruikers toestaan hun gebruikers-PIN te wijzigen. |
| DEURCONTROLE | De gebruiker toestaan deuren te besturen. Hij of zij kan de deur vergrendelen/ontgrendelen en de normale bedrijfsmodus van de deur herstellen. |
| VERLEEN TOEGANG | Gebruikers toestaan Engineer- of Leveranciertoegang te verlenen tot het systeem. |
| MELDEN AAN ENGIN | De gebruiker toestaan om de laatste 10 gebeurtenissen in het logboek als SMS naar de engineer te sturen. Afhankelijk van de grootte van de beschrijving van de gebeurtenis kan er meer dan één SMS-bericht nodig zijn. |

|  | Als de beveiligingsklasse van het systeem is ingesteld op 'Onbeperkt', worden de functies UITSTELLEN, OVERBRUGGEN en TOEGANG VERLENEN mogelijk niet aangeboden in het gebruikersmenu. Alleen bepaalde typen Gebruikersprofielen geven toegang tot menu's met opties voor gebruikersprogrammering. |
| --- | --- |

SYSTEEM STATUS

Met de functie Systeemstatus geeft u alle fouten en storingen op het systeem weer.

Om deze fouten en storingen weer te geven:

1.	Blader naar SYSTEEMSTATUS.

2.	Druk op SELECTEER.

	De status van de volgende elementen wordt weergegeven.

	Klik op een element om meer details weer te geven.

| Optiemenu | Beschrijving |
| --- | --- |
| OPEN ZONES | Toon alle open zones. |
| WAARSCHUWINGEN | Toon alle huidige waarschuwingen op het systeem. |
| DUURTEST | Toon alle zones op de duurtest. |
| OVERBRUGGINGEN | Geeft de geïsoleerde zones weer. |
| KAN NIET INSCHAKELEN | Geeft alle gebieden weer die niet konden worden ingesteld. Selecteer elk gebied om de details weer te geven waarom het gebied niet konden worden ingesteld. |
| ACCU | Hiermee geeft u spanning en stroom van de batterij weer. |
| AUX | Duidt de spanning en de stroom van de hulpaccu aan. |

OVERBRUGGEN

Zones, systeemwaarschuwingen of waarschuwingen van X-Bus-apparaten kunnen handmatig worden overbrugd vanaf het keypad. Een zone overbruggen houdt in dat de zone uit het systeem wordt verwijderd totdat de gebruiker de overbrugging opheft.

U overbrugt als volgt zones, systeemwaarschuwingen of waarschuwingen van X-Bus-apparaten:

1.	Blader naar OVERBRUGGEN en druk op SELECTEER.

2.	Blader naar de gewenste optie in de tabel hieronder en druk op SELECTEER.

| ZONE | Selecteer de gewenste zone en schakel de instelling van NIET OVERBRUGD naar OVERBRUGD. |
| --- | --- |
| SYSTEEM | De gewenste systeemwaarschuwing overbruggen. |
| XBUS | De gewenste waarschuwing overbruggen van UITBREIDINGEN of KEYPADS:  XBUS COMM. FOUT  XBUS ZEK. FOUT (alleen uitbreidingen)  X-BUS SABOTAGE |
| TOON ISOLATIES | Om een lijst te bekijken van de overbrugde zones, de systeemwaarschuwingen en de waarschuwingen van X-Bus apparaten. |

UITSTELLEN

Zones en waarschuwingen van X-BUS-apparaten kunnen vanaf het keypad handmatig worden uitgesteld. Een zone uitstellen houdt in dat de zone gedurende één inschakelperiode uit het systeem wordt verwijderd.

U schakelt als volgt zones of waarschuwingen van X-BUS-apparaten uit:

1.	Blader naar UITSTELLEN en druk op SELECTEER.

2.	Blader naar de gewenste optie in de tabel hieronder en druk op SELECTEER:

| ZONES | Selecteer de gewenste zone en schakel de instelling van NIET UITGESTELD naar UITGESTELD. |
| --- | --- |
| SYSTEEM | Selecteer de vereiste systeemwaarschuwing en schakel de instelling van UITGESCHAKELD naar INGESCHAKELD om de waarschuwing uit te stellen.  NETFOUT  ACCUFOUT  AUX ZEKERINGFOUT  EXT ZEKERINGFOUT INT ZEKERINGFOUT  SIRENE SABOTAGE  AUX 1 SABOTAGE  AUX 2 SABOTAGE  ANTENNE SABOTAGE  MODEM 1 LIJNFOUT  MODEM 2 LIJNFOUT  XBUS KABELFOUT  KAN NT DOORMELDEN  PSU FOUT |
| XBUS | De gewenste waarschuwing overbruggen van UITBREIDINGEN of KEYPADS:  XBUS COMM. FOUT  XBUS ZEKERINGFOUT (alleen uitbreidingen)  X-BUS SABOTAGE |
| TOON UITSTELL | Een lijst met uitgestelde zones, systeemwaarschuwingen en waarschuwingen van X-Bus-apparaten weergeven. |

|  | Alleen de zonetypes ALARM, UITGANG/INGANG, BRANDUITGANG en LIJN kunnen op het SPC-systeem worden uitgesteld. Alle andere zonetypes worden niet aangeboden in de menu's voor uitstellen. |
| --- | --- |

INST. DATUM/TIJD

U kunt de datum en tijd handmatig invoeren op het systeem. De tijd en datum worden weergegeven op het keypad en de browser. De informatie wordt gebruikt voor tijdgerelateerde functies.

1.	Blader naar INST. DATUM/TIJD en druk op SELECTEER.

	De datum wordt weergegeven op de bovenste regel van de display.

2.	Met de nummertoetsen kunt u een nieuwe datum invoeren. U verplaatst de cursor naar links en rechts met de pijltoetsen links en rechts.

3.	Druk op OK om de nieuwe datum op te slaan.

	Als u probeert een ongeldige datum op te slaan, wordt gedurende 1 seconde de melding ONGELD. WAARDE weergegeven en wordt u gevraagd een geldige datum in te voeren.

4.	Met de nummertoetsen kunt u een nieuwe tijd invoeren. U verplaatst de cursor naar links en rechts met de pijltoetsen links en rechts.

5.	Druk op OK om de nieuwe tijd op te slaan.

	Als u probeert een ongeldige tijd op te slaan, wordt gedurende 1 seconde de melding ONGELD. WAARDE weergegeven en wordt u gevraagd een geldige tijd in te voeren.

GEBEURT.LOGBOEK

Kies de optie GEBEURT.LOGBOEK om recente gebeurtenissen in het systeem weer te geven. Gebeurtenissen knipperen in intervallen van één seconde.

1.	Blader naar GEBEURT.LOGBOEK en druk op SELECTEER.

2.	Als u de gebeurtenissen van een bepaalde datum wilt bekijken, voert u de datum in met de nummertoetsen.

	De meest recente gebeurtenis wordt op de onderste regel van de display weergegeven. Alle eerdere gebeurtenissen worden om de beurt gedurende één seconde weergegeven.

DEURBEL

De functie Deurbel kan worden in- of uitgeschakeld voor alle zones waarvoor de deurbel is geprogrammeerd als hoorbare waarschuwingsfunctie.

U schakelt de functie Deurbel als volgt in of uit:

1.	Blader naar DEURBEL en druk op SELECTEER.

2.	Kies de gewenste optie voor de deurbel: AAN of UIT.

GEBRUIKERS

Alleen gebruikers waarvoor het bijbehorende gebruikersrecht is ingeschakeld in hun profiel, kunnen gebruikers toevoegen, bewerken of verwijderen:

TOEVOEGEN

Gebruikers toevoegen aan het systeem:

1.	Blader naar GEBRUIKERS > TOEVOEGEN.

	Selecteer een gebruiker-ID uit de beschikbare ID's in het systeem en druk op SELECTEER.

2.	Druk op ENTER om de standaardnaam van de gebruiker te accepteren of voer een eigen gebruikersnaam in en druk op ENTER.

3.	Blader naar het gewenste type gebruikerprofiel en druk op ENTER om dit te selecteren.

	Voor elke nieuwe gebruiker wordt een standaard-PIN gegenereerd.

4.	Druk op ENTER om de standaard gebruiker-PIN te accepteren of voer een nieuwe gebruiker-PIN in en druk op ENTER.

Op het keypad wordt bevestigd dat er een nieuwe gebruiker is aangemaakt.

Appendix

Gebruikersrechten

Elke gebruiker heeft een gebruikersprofiel waarin is vastgelegd welke functies van het SPC-systeem de gebruiker kan gebruiken. Zie de tabel hieronder voor een beschrijving van de functies. De installatie-engineer informeert de gebruikers over hun gebruikersrechten. Afhankelijk van de wijze waarop het systeem is geprogrammeerd, kunnen gebruikers het recht hebben om alle of sommige van deze functies te gebruiken.

Gebruikersrechten

| Standaardwaarde voor gebruikersprofiel | Type gebruiker | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| Inschakelen | Beperkt Standaard Manager | Met de functie INSCHAKELEN wordt het alarmsysteem ingeschakeld en een gebouw volledig beveiligd (bij het openen van een alarmzone wordt het alarm geactiveerd). Na selectie van INSCHAKELEN klinkt de zoemer en wordt op de display van het keypad de uitlooptijd afgeteld. Verlaat het gebouw voordat de uitlooptijd is afgelopen. Wanneer de uitlooptijd is afgelopen, wordt het systeem ingeschakeld en wordt bij het openen van een inloop-/uitloopzone de inlooptimer gestart. Als het systeem alarm niet wordt uitgeschakeld voordat de inlooptimer afloopt, wordt het alarm geactiveerd. |
| Deelschakeling A | Standaard Manager | De optie GEDEELTELIJK A [➙ 11] biedt perimeterbeveiliging aan een gebouw terwijl vrije beweging door de uitloop- en inloopgebieden is toegestaan. Zones die zijn gekenmerkt als UITSLUITEN A, worden niet beveiligd in deze modus. Standaard is er geen uitlooptijd; het systeem wordt direct ingeschakeld als deze modus wordt geselecteerd. Als de variabele 'Deelschakeling A in-/uitloop' is ingeschakeld, kan een uitlooptimer worden ingesteld in deze modus. |
| Deelschakeling B | Standaard Manager | Met de optie GEDEELTELIJK B modus worden alle zones beveiligd behalve de zones die zijn gekenmerkt als UITSLUITEN B. Standaard is er geen uitlooptijd; het systeem wordt direct ingeschakeld als deze modus wordt geselecteerd. Als de variabele 'Deelschakeling B in-/uitloop' is ingeschakeld, kan een uitlooptimer worden ingesteld in deze modus. |
| Geforceerd inschakelen | Standaard Manager | De optie GEFORCEERD INSCHAKELEN [➙ 12] wordt aangeboden op het keypad als wordt geprobeerd het systeem in te schakelen, terwijl een alarmzone een fout heeft of nog open is (de open zone wordt weergegeven op de bovenste regel van de display). Als u deze optie selecteert, wordt het alarm ingeschakeld en de zone gedurende de inschakelperiode uitgesteld. |
| Uitschakelen | Beperkt Standaard Manager | Met de functie UITSCHAKELEN [➙ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.] schakelt u het alarm uit. Deze menuoptie wordt alleen aangeboden op het keypad als er een alarm is geactiveerd en er een geldige gebruikerscode is ingevoerd. |
| Herstellen | Standaard Manager | Met de functie HERSTELLEN [➙ 13] herstelt u een waarschuwingsconditie op het systeem en wist u de bijbehorende waarschuwing. Een waarschuwingsconditie kan pas worden hersteld nadat de zone(s) of fout(en) die de waarschuwing heeft of hebben veroorzaakt, zijn teruggezet naar de normale toestand en nadat de optie HERSTELLEN in de gebruikersprogrammering is geselecteerd voor die zone. |
| Overbruggen | Standaard* Manager | Overbruggen houdt in dat een zone wordt gedeactiveerd totdat de overbrugging van de zone wordt opgeheven. Alle zonetypen in SPC kunnen worden overbrugd. Wees voorzichtig met het deactiveren van foutieve of open zones. Een overbrugde zone wordt genegeerd door het systeem en zou daarom een volgende keer dat het systeem wordt ingeschakeld, over het hoofd kunnen worden gezien, wat de beveiliging van het gebouw niet ten goede komt. |
| Uitstellen | Standaard Manager | Een zone uitstellen [➙ 17] houdt in dat de zone gedurende één inschakelperiode van het systeem wordt gedeactiveerd. Alleen de zonetypes alarm, uitgang/ingang, branduitgang en lijn kunnen worden uitgesteld. Deze methode om een foutieve of open zone te deactiveren, verdient de voorkeur omdat elke keer dat het systeem wordt ingeschakeld, de zone wordt aangegeven op het keypad om de gebruiker te herinneren aan de zone. |
| Wijzig code | Standaard Manager | Met deze optie staat u toe dat gebruikers hun gebruikerscode wijzigen. |
| Engineer | Manager | Met deze optie staat u gebruikers toe toegang te verlenen voor leverancier- en engineerprogrammering. |
| Datum/tijd instellen | Standaard Manager | Kies deze menuoptie om de tijd en datum op het systeem te programmeren. Zorg dat de tijd en datum correct zijn; deze informatie wordt gebruikt in het gebeurtenissenlogboek voor de registratie van systeemgebeurtenissen. |
| Test | Standaard Manager | Deze menuoptie biedt de volgende testfuncties: 1. Sirenetest: de buitensirenes, flits, binnensirenes en zoemer worden om de beurt gedurende 5 seconden geactiveerd zodat u kunt controleren of ze goed werken. 2. Looptest: in een looptest kunt u de werking van alle alarmsensoren in een systeem testen. Als deze optie is geselecteerd, wordt op het keypad het aantal zones dat moet worden getest, weergegeven. Activeer elke alarmsensor (door de deur of het venster te openen) en controleer of u een piepsignaal hoort van het keypad. Overbrugde en uitgestelde zones worden niet opgenomen in de looptest. 3. Audio-opties: met deze optie kunnen gebruikers selecteren welke apparaten worden geactiveerd tijdens de looptest en welke apparaten stil blijven. |
| Bekijk log | Standaard Manager | Na keuze van deze menuoptie wordt de meest recente gebeurtenis weergegeven op de display van het keypad. In het gebeurtenissenlogboek worden tijd en datum van elke geregistreerde gebeurtenis aangegeven. |
| Deurbel | Standaard Manager | Alle zones waarvoor de eigenschap DEURBEL [➙ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.] is ingesteld, genereren een korte toon op de zoemer van het keypad als ze worden geopend (terwijl het systeem is uitgeschakeld). Met deze menuoptie kunt u de eigenschap Deurbel in- of uitschakelen voor alle zones. |
| SMS | Standaard* Manager | Deze functie staat gebruikers toe de service SMS-messaging in te stellen als er een modem is geïnstalleerd op het systeem. |
| Gebruikers | Manager | Gebruiker kan gebruikers configureren op het paneel. |
| Vertraag automatisch inschakelen | Standaard* Manager | Gebruikers kunnen automatisch inschakelen vertragen. |
| Overbrug vertraging | Standaard Manager | Gebruiker kan de inschakelvertraging automatisch negeren. Alleen beschikbaar voor financiële installaties. Zie Inschakelen/uitschakelen |
| Upgrade | Manager | Gebruiker kan leverancier toegang verlenen om firmwareupgrades uit te voeren. |
| X-10 | Standaard Manager Toegangscontrole | Gebruiker kan geconfigureerde X-10 apparaten activeren/deactiveren. |
| Deur sturing | Standaard* Manager Toegangscontrole | Gebruiker kan deuren vergrendelen/ontgrendelen |
| Web toegang | Standaard* Manager | Gebruiker kan in paneel via de webbrowser. |
| Uitgangen | Standaard Manager | De gebruiker kan de uitgangen (mapping gates) in- en uitschakelen. Zie |
| WPA test | Standaard Manager | Gebruiker kan een WPA testen. |
| * Functies niet standaard ingeschakeld voor deze gebruiker, maar kunnen worden geselecteerd. |